预案编号：SDTLWJT—002

预案版本号：SDTLWJT—2022

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

武家塔露天煤矿生产安全事故应急预案

生产经营单位：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

编  制 单 位：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

颁布日期：2022年12月31日          实施日期：2023年1月1日

前  言	1

1.编制目的	1

2.编制依据	1

第一部分  综合应急预案	1

1  总则	1

1.1  适用范围	1

1.2  响应分级	1

2  应急组织机构及职责	2

2.1  应急组织体系	2

2.2  组织机构及其职责	2

3  应急响应	7

3.1  信息报告	7

3.2  预警	9

3.3  响应启动	16

3.4  应急处置	18

3.5  应急支援	18

3.6  响应终止	19

4  后期处置	19

5  应急保障	20

5.1  通信与信息保障	20

5.2  应急队伍保障	20

5.3  应急物资装备保障	21

5.4  其他保障	21

第二部分  专项应急预案	22

1  滑坡事故专项应急预案	22

1.1  适用范围	22

1.2  应急组织机构及职责	22

1.3  响应启动	23

1.4  处置措施	23

1.5  应急保障	25

2  爆炸事故专项应急预案	25

2.1  适用范围	25

2.2  应急组织机构及职责	25

2.3  响应启动	25

2.4  处置措施	25

2.5  应急保障	32

3  采装运输事故专项应急预案	32

3.1  适用范围	32

3.2  应急组织机构及职责	32

3.3  响应启动	32

3.4  处置措施	32

3.5  应急保障	34

4  水灾事故专项应急预案	34

4.1  适用范围	34

4.2  应急组织机构及职责	34

4.3  响应启动	34

4.4  处置措施	35

4.5  应急保障	37

5  火灾事故专项应急预案	37

5.1  适用范围	37

5.2  应急组织机构及职责	37

5.3  响应启动	37

5.4  处置措施	38

5.5  应急保障	42

6  机电事故专项应急预案	42

6.1  适用范围	42

6.2  应急组织机构及职责	42

6.3  响应启动	42

6.4  处置措施	43

6.5  应急保障	44

7  气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故专项应急预案	45

7.1  适用范围	45

7.2  应急组织机构及职责	45

7.3  响应启动	45

7.4  处置措施	45

7.5  应急保障	47

8  气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案	47

8.1  适用范围	47

8.2  应急组织机构及职责	47

8.3  响应启动	47

8.4  处置措施	48

8.5  应急保障	49

第三部分  现场处置方案	50

1  滑坡事故现场处置方案	50

1.1  事故风险描述	50

1.2  应急工作职责	50

1.3  应急处置	51

1.4  注意事项	52

2  爆炸事故现场处置方案	53

2.1  事故风险描述	53

2.2  应急工作职责	54

2.3  应急处置	54

2.4  注意事项	56

3  采装运输事故现场处置方案	56

3.1  事故风险描述	56

3.2  应急工作职责	57

3.3  应急处置	58

3.4  注意事项	59

4  水灾事故现场处置方案	60

4.1  事故风险描述	60

4.2  应急工作职责	60

4.3  应急处置	61

4.4  注意事项	63

5  火灾事故现场处置方案	63

5.1  事故风险描述	63

5.2  应急工作职责	65

5.3  应急处置	65

5.4  注意事项	69

6  机电事故现场处置方案	69

6.1  事故风险描述	69

6.2  应急工作职责	70

6.3  应急处置	71

6.4  注意事项	73

7  气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故现场处置方案	74

7.1  事故风险描述	74

7.2  应急工作职责	74

7.3  应急处置	75

7.4  注意事项	77

8  气膜储煤棚破损坍塌事故现场处置方案	77

8.1  事故风险描述	77

8.2  应急工作职责	78

8.3  应急处置	78

8.4  注意事项	80

第四部分  附件	81

1  煤矿概况	81

1.1  1.1.1单位地址及地理位置	81

1.2  从业人数	82

1.3  隶属关系	82

1.4  主要原材料	82

1.5  主要产品及产量	83

1.6  重点岗位	83

1.7  重点区域	83

1.8  煤矿及周边重大危险源	83

1.9  重要设施	84

1.10  重要场所	89

1.11  周边布局情况	90

2 事故风险评估结果	91

3 预案体系与衔接	91

3.1 预案体系构成与分级	91

3.2 应急预案的衔接  	93

4 应急物资装备清单	94

4.1 矿内应急物资装备清单及主要负责人联系方式	94

4.2 神东救护消防大队人员上湾中队及装备设施情况	94

4.3 矿内应急运输车辆及抢险设备明细表	96

4.4 矿内兼职救护队装备配备表	96

5 有关应急部门、机构或人员的联系方式	98

5.1 应急救援通讯录及上级主管部门联系电话	98

5.2 武家塔露天煤矿兼职救护队人员及联系方式	100

5.3 公司技术专家库及通讯录	100

6 格式化文本	106

6.1 事故信息接报简报	106

7 关键的路线、标识和图纸	116

7.1 警报系统分布及覆盖范围	116

7.2 重要防护目标、风险清单及分布图	118

7.3 应急指挥部位置及救援队伍路行动路线	118

7.4 疏散路线、集结点、警戒范围、重要地点的标识	118

7.5 相关平面布置、应急资源分布的图纸	119

7.6 生产经营单位的地理位置图、周边关系图、附近交通图	119

7.7 事故风险可能导致的影响范围图	120

7.8 附近医院地理位置图及路线图	120

7.9 其它相关图纸	121

8 有关协议或者备忘录	121

8.1 煤矿应急救援服务合同	121

8.2 医疗救护及保障协议	130

8.3 成立应急预案编制小组的通知	132

8.4 成立兼职救护队的通知	134

8.5 应急救援工作日常管理组织机构及应急救援指挥机构	139

8.6 成立应急专家库文件	142

8.7 煤尘爆炸性、煤自燃倾向性检测报告	144

8.8 22年度水泵联合试运转报告	153

9 应急预案贯彻及培训	163

10 应急演练规划	164

11 各岗位应急处置卡	165

变配电运行工岗位应急处置卡	174

附录A 生产安全事故风险评估报告	182

A.1 危险有害因素辨识	182

A.2 事故风险分析	183

A.3 事故风险评价	190

A.4 结论建议	197

附录B 生产安全事故应急资源调查	199

B.1 单位内部应急资源	199

B.2 单位外部应急资源	207

B.3 应急资源差距分析	208

# 前  言

## 1.编制目的

为了规范武家塔露天煤矿生产安全事故的应急管理、提高应对风险和防范事故的能力，明确职责，建立健全应急救援机制，及时、科学、有效地指挥、协调开展应急救援工作，进一步增强应对安全生产事故风险和事故灾难应急管理的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和经济损失，保证职工群众安全健康和生命安全、减少财产损失、环境损害和社会影响。特修订2023年度《武家塔露天煤矿生产安全事故应急预案》。

## 2.编制依据

(1)《中华人民共和国安全生产法》

(2)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020）。
(3)《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）。

(4)《生产安全事故报告和调查处理条例》。
(5)《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号）。
(6)《煤矿安全规程》（2022年修订版）。

(7)《国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知》2015(11)号。
(8)《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）。

(9)《伊金霍洛旗能源局煤炭企业生产安全事故应急预案》（伊能局发【2022】26号）。

(10)《神东天隆集团突发事件应急救援预案》。

(11) 武家塔露天煤矿《年度安全风险辨识评估报告》。

# 第一部分  综合应急预案

## 1  总则

### 1.1  适用范围

本预案适用于武家塔露天煤矿由于人为原因或自然灾害原因造成的人身伤亡、经济损失的各类事故的安全生产事故的预防，并指导武家塔露天煤矿应急演练、应急救援等。

### 1.2  响应分级

根据武家塔露天煤矿的实际情况，事故应急响应分级分为I级响应、II级响应、Ⅲ级响应。

（1）I级响应

发生3人及以上死亡事故，或者10人以上中毒或者重伤事故，或造成500万元以上直接经济损失，或特别重大社会影响等。因灾害疏散撤离采场全部作业人员和设备的生产安全事故，启动I级响应。

（2）II级响应

发生1-2人死亡事故，或者3-10人中毒或者重伤事故，或造成100-500万元直接经济损失，或重大社会影响等。因灾害疏散撤离采场受威胁的部分危险区域作业人员和设备的生产安全事故，启动II级响应。

（3）Ⅲ级响应

发生一般非伤亡事故，或者3人以下中毒或者重伤事故，或造成100万元以下直接经济损失，或较大社会影响等。

煤矿发生符合Ⅲ级响应级别的事故时启动煤矿应急预案，并上报集团公司；煤矿发生符合II级响应级别的事故时及时上报伊金霍洛旗能源局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处及相关部门；煤矿发生符合I级响应级别的事故时及时上报伊金霍洛旗能源局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处及相关部门。

## 2  应急组织机构及职责

### 2.1  应急组织体系

（图1：应急组织体系图）

### 2.2  组织机构及其职责

2.2.1 组织机构

我矿成立煤矿安全生产事故应急救援指挥部

总 指 挥：杨旭林（矿  长）

副总指挥：张廷邦（总工程师）

成    员：杨志平（书  记）   胡连民（机电矿长）

霍建树（生产矿长） 季治福（安全矿长）

陈  勇（经营矿长） 呼  斌（矿长助理）

李  彬（副总工程师） 神东消防救护队

何凤岗（调度室主任）  陈伟杰（安监站站长）

张爱华（生产技术科科长）  张利平（机电科科长）

王  慧（兼职救护队队长）  高彦彪（供应科科长）

张  峰（综合办主任）  李永刚（采剥队队长）

康智飞（采煤队队长） 梅树林（穿爆队队长）

李有奎（排土队队长） 王子辽（机电队队长）

贺志强（财务科科长）杜永刚（复垦绿化队队长）

潘光伟（后勤部部长） 神木市大柳塔试验区人民医院

应急救援指挥部办公室设在调度室（联系电话：0477-8926663，0477-8931999、18604773076，两部紧急电话0477-8923999、0477-8930035），主任：何凤岗，联系电话18604773379。

2.2.2  组织机构职责

2.2.2.1 应急总指挥的职责

根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动；负责应急行动期间各单位的运作协调，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成；指挥、协调应急程序行动及对外消息发布；事故或突发事件超出矿处置能力时，向公司、政府应急救援机构提出救援申请。

2.2.2.2 应急副总指挥的职责

协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动；向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议；协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等。

杨志平（党委书记）：负责对受伤人员的医疗救护、及有关人员的食宿、接待等工作；负责伤亡人员的安抚、抚恤、理赔等善后处理工作；负责事故发生后逐级向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息，向公众及媒体发布事故信息。

张廷邦（总工程师）：负责为指挥部制定的救灾方案提供相关资料及技术支持，从技术方面论证救灾方案的可行性。

霍建树（生产矿长）：负责指挥现场抢险工作，实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，处理突发灾变。

季治福（安全矿长）：负责按指挥部制定的救灾方案，配合矿山救护人员的救护工作及撤离事故现场人员，监督检查救灾方案的实施情况；负责配合上级有关部门，开展事故勘察、取证、分析等工作；追查事故原因及有关责任人员；完成上级部门和领导交办的调查工作。

陈  勇（经营矿长）：主要负责保证抢险救灾应急物资和设备的及时供应和调度，提供资金保障。

胡连民（机电矿长）：负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序、交通等工作，提供救援过程中的供电保障。

神东煤炭救护队队长：参与事故应急预案研究制定，根据事故应急救援方案，完成应急救援工作。

2.2.2.3 应急救援指挥部办公室的职责

负责承办指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调、信息处理、资料管理等工作。

2.2.2.4 成员职责

何凤岗（调度室主任）：参与现场救援方案研究制定，负责组织协调、上传下达的工作，参与分管业务事故调查处理工作。

陈伟杰（安监站站长）：参与现场救援方案研究制定，具体警戒、清点工作；配合上级有关部门，开展事故勘察、取证、分析等工作；追查事故原因及有关责任人员。

张爱华（生产技术科科长）：负责提供抢险救灾所需的技术资料和相关图纸，配合总工程师为抢险救灾提供技术支持，并参与事故抢险救灾方案的研究制定。

张利平（机电科科长）：参与现场救援方案研究制定；参与分管业务事故调查处理工作；负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序、交通等工作。

王  慧（兼职救护队队长）：负责协助矿山救护队进行现场救援工作。

张  峰（党政办主任）：负责对受伤人员的医疗救护、及有关人员的食宿、接待等工作。

高艳彪（供应科科长）：负责应急物资储备和调运工作。

其他成员职责：对自己分管范围的业务负责，完成指挥部下达的各项任务。

2.2.3 应急救援指挥部下设工作小组机构及其职责

2.2.3.1 现场指挥及抢险救灾组

组  长：霍建树（生产矿长）

副组长：神东救护队队长、王慧（矿兼职救护队队长）

成  员：救护队、各区队、事故单位和抢险救灾指挥部紧急调集的有关人员组成。

职  责：主要负责指挥现场抢险工作，实施指挥部制定的抢险救灾方案和安全技术措施，处理突发灾变。

2.2.3.2 技术组

组  长：张廷邦（总工程师）

副组长：张爱华（生产技术科科长）

成  员：生产技术科和安监站相关负责人组成。

职  责：主要研究制定抢救技术方案和措施，解决抢救过程中遇到的技术难题，组织各业务单位抢险救灾。

2.2.3.3 物资设备供应组

组  长：陈  勇（经营矿长）

副组长：高艳彪（供应科科长）

成  员：供应科应急物资主要负责人。

职  责：主要保证抢险救灾中物资和设备的及时调度、供应。

2.2.3.4 警戒保卫组

组  长：胡连民（机电矿长）

副组长：张利平（机电科科长）

成  员：机电科全体成员。

职  责：主要负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序、交通等工作。

2.2.3.5 安全监察组

组  长：季治福（安全矿长）

副组长：陈伟杰（安监站站长）

成  员：安监站全体成员。

职  责：负责按指挥部制定的救灾方案，配合矿山救护人员的救护工作及撤离事故现场人员，监督检查救灾方案的实施情况。

2.2.3.6 事故调查组

组  长：季治福（安全矿长）

副组长：陈伟杰（安监站站长）

成  员：安监站、相关职能部门、相关区队负责人等组成。

职  责：负责配合上级有关部门，开展事故勘察、取证、分析等工作；追查事故原因及有关责任人员；完成上级部门和领导交办的调查工作。

2.2.3.7 医疗救护和善后处理组

组  长：杨志平（党委书记）

副组长：张 峰（党政综合办主任）

成  员：党政办、劳资等部门组成。

职  责：负责对受伤人员的医疗救护、及有关人员的食宿、接待等工作；负责伤亡人员的安抚、抚恤、理赔等善后处理工作。

2.2.3.8 信息发布组

组  长：杨志平（党委书记）

副组长：张 峰（党政综合办主任）

成  员：党政办、安监站、调度室等部门组成。

职  责：负责事故发生后逐级向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息，向公众及媒体发布事故信息。

## 3  应急响应

### 3.1  信息报告

3.1.1  信息接报

3.1.1.1 应急值守

矿调度室安排调度员24小时应急值守。

矿调度室联系方式：0477-8926663，0477-8931999、18604773076，两部紧急电话0477-8923999、0477-8930035。

3.1.1.2 事故信息接报

（1）内部信息接报

调度室安排调度员24小时值班，负责应急事故信息接收。

调度室调度员接到事故信息后，立即利用手机、固话汇报矿长、值班矿长、总工程师、安全矿长。图2 内部汇报程序图。

（2）外部信息上报

发生重特大生产安全事故，矿应急总指挥于15分钟内向公司及神东救护队汇报，并于15分钟内向伊金霍洛旗能源局和国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处汇报；发生一般、较大生产安全事故，矿应急总指挥于30分钟内向公司及神东救护队汇报，并于1小时内向伊金霍洛旗能源局和国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处汇报。书面报告按照相关规定时限及时上报，并根据事态发展，及时补充上报事故最新情况。另外，应同时通知和煤矿签订协议医院以及周边可能受事故影响的相邻矿井。图3 外部汇报程序图

图2 内部汇报程序图

图3 外部汇报程序图

（3）汇报及上报内容

所有经电话上报内容必须录音，汇报及上报内容应包括以下内容：

①事发单位名称，事故类型。

②事故发生的时间、地点。

③事故发生的初步原因。

④事故经过和采取的处置措施。

⑤人员伤亡、失踪及撤离情况。

⑥事故对周边自然环境影响，是否波及社会人群或造成社会人员生命财产威胁和影响。

⑦现场应急物资储备及消耗情况。

⑧需公司、地方政府协调、支持的事项。

⑨报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

应急信息报告以书面报告为主，必要时可采用影像视频等形式。情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

3.1.2  信息处置与研判

3.1.2.1  响应启动程序和方式

应急领导小组对事故性质、严重程度、影响范围和可控性进行研判。通过研判结果，事故信息已经达到响应启动的条件，按照响应分级明确的条件，由应急总指挥宣布应急响应的级别，并启动应急预案，或者事故信息达到响应启动的条件自动启动。

3.1.2.2  预警启动程序和方式

应急领导小组对事故性质、严重程度、影响范围和可控性进行研判，若未达到响应启动条件，应急领导小组可作出预警启动决策，由应急总指挥宣布启动预警，做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3.1.2.3  响应级别调整

响应启动后，跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

### 3.2  预警

3.2.1  预警启动

3.2.1.1 预警启动的程序

（1）调度室或现场带班领导接到报告后，立即通过对讲机、移动电话、调度电话、微信群等，通知可能波及地点的人员撤离，同时立即报告矿值班领导和矿长并通知应急救援指挥部成员。

（2）应急救援指挥部指令相关单位采取相应预防性处置措施。

（3）密切关注事态发展，通知各应急专业组做好应急准备。

（4）核实处置措施执行情况，根据事态发展情况，确定预警行动升级或终止。

3.2.1.2 预警启动的条件

对于波及范围小，无人身伤亡、未造成较大损失，基层区队能自行消除的突发事件，启动区队级预警；对于波及范围较大，无人员伤亡但造成较大财产损失，基层区队通过自身和应急力量不能给予解决的突发事件，启动矿级预警；对波及范围大造成人员伤亡或造成重大财产损失的突发事件，启动公司预警。一旦发生突发事件，必须及时利用对讲机、移动电话、通讯网络信息传递等方式进行预警。

1、边坡滑动事故预警条件

(1)采场和排土场台阶未按设计坡面角进行剥离作业。

(2)长时间裸露的岩层，经过风化，有片帮及裂隙产生；工作台阶坡面有片帮及裂隙，经爆破震动后滑落；沙土台阶超高或底部超挖，坡面角大于65度，上部有裂缝。

(3)大暴雨或长时间的降雨，边坡受雨水冲刷变形。

(4)边坡监测发现监测点位移超过警戒值，可能发生边坡滑动。

(5)地震达到一定的烈度后会造成滑坡灾害。

(6)端帮或排土场前缘坡脚处，岩体出现上隆(凸起)现象，是大滑动的前兆。

(7)端帮处听到有岩石开裂或被剪切挤压的声音。

(8)排土场四周岩(土)出现小型崩塌和松弛现象；工作面反坡未达到设计标准，排土时出现裂缝或异常沉降情况。

2、火灾事故预警条件

(1)内因火灾

①储煤场煤堆有大量松散煤长期堆积未及时处理，就可能发生煤自燃火灾。

②采空区揭露后，密闭巷道内的高温煤与外界氧气接触后引发火灾。

③煤层平盘露煤长时间暴露在空气中；煤盘爆破后，爆堆长时间未采装等原因可能引发煤层自燃。

(2)外因火灾

①电气设备老化、破损短路及各场所内用电不规范引发火灾。

②机械设备燃油系统漏油及电路系统出现故障引发火灾。

③加油站燃油保存及使用不当；加油站检查发现静电措施不到位或者加油时有人员吸烟，以及在加油站附近焚烧杂物等，都可能引发火灾。

④排土场的复垦区域或者采场边坡以外在秋冬季有枯草、树木等地点由于使用明火、人员乱扔烟头、汽车行驶排气管内的火花、供电电线短路产生的火花等都会引发火灾。

⑤全封闭储煤棚电气设备高温运作或电路故障可能引发火灾；煤堆长时间堆放高温可能引发火灾；储煤棚内维修设备时动用电焊等明火作业，可能引起火灾。

⑥储煤棚内胶带超负荷长时间运行；胶带输送机下浮煤未清理干净，胶带与浮煤摩擦产生高温；托辊损坏，未及时发现处理，与胶带发生摩擦产生高温，可能引起胶带燃烧。

3、水灾事故预警条件

(1)遇暴雨后，石灰沟防洪坝水位上升至溢流口1158水平标高时，可能会发生水灾，对我矿安全生产造成威胁。

(2)井田南部乌兰集团温家塔井工煤矿采空塌陷区及原有巷道内可能存在积水。在南部边帮采煤的过程中，爆破震动可能会造成防隔水煤柱产生裂隙，与原空巷或采空区贯通，造成巷道或采空区积水涌出，形成水害威胁。

(3)雨季期间排水泵运行故障或供电线路出现故障，未及时进行检修或者更换完好可靠的设备，不能保证及时排水，可能会引发水灾，对我矿安全生产造成威胁。

4、爆炸事故预警条件

(1)火工品存储地点不符合相关制度或者规程。

(2)火工品运输设备检测不合格，运输过程中发生运输事故。

(3)火工品在运输时与火花接触、受摩擦、冲击等。

(4)违反操作规程或因受某些外来特殊能源作用引发雷管或炸药的早爆。

(5)爆破时警戒不严、警戒范围内的所有无关人员未及时撤离。

(6)爆破后未严格按照规程验炮，盲炮未及时发现或处理不当。

(7)南部采空区上部爆破时，若存在高温区域，高温孔未及时处理，降温不到位，可能引发爆炸事故发生。

(8)加油站相关设备设施不符合国家标准，现场操作人员操作不当，或现场管理不严格，引起爆炸。

(9)密闭容器使用时保管、放置、运输或管路发生破损未及时维护和保养，易发生爆炸。

(10)储煤棚内煤尘浓度达到爆炸浓度范围内，且有高温火源时；储煤棚内其它原因爆炸也可能引起煤尘的爆炸。

5、采装运输事故预警条件

(1)未按设计坡面角及台阶设计高度进行剥离作业，可能发生采装事故。

(2)岩石台阶上部有浮石、伞檐未进行处理，可能发生采装事故。

(3)特殊地段无专人指挥作业。

(4)冰雪、雨季时道路未及时修复，道路不符合要求，没有采取防滑措施便进行作业，可能发生运输事故。

(5)司机无证驾驶、疲劳或违章驾驶。

(6)采装、运输设备带病工作，检修不到位，安全装置失效。

(7)运输车辆超载、超速、装载物料不均衡、物料装偏。

(8)采空区采装时未及时监测有毒有害气体，对平盘采装或运输作业人员造成中毒等人体伤害；

（9）采空区上部岩石爆破后未能将巷道顶板全部爆破崩塌，岩石剥离作业时巷道顶板可能会发生塌陷，造成采装运输事故发生。

（10）储煤棚内运输道路指示标志不清楚，道路条件不好。

（11）储煤棚内扬尘严重，能见度低，影响驾驶员的视线。

6、机电事故预警条件

(1)设备选型不合理；设备及配件规格和质量不合格。

(2)设备检修不到位，设备带病运行现象。

(3)电器设备有失爆现象；电器设备有甩保护现象。

(4)设备超负荷作业。

(5)管理存在漏洞，机电设备操作人员和维修人员未进行必要的技术培训。

(6)机电作业人员无证上岗，操作过程中有三违现象。

7、气膜储煤棚一氧化碳等有毒气体预警条件

(1)储煤棚内一氧化碳的浓度超过规定浓度，达到报警值。我国作业场所最高允许浓度为30mg/m³（24ppm），储煤棚内设置仪器报警值为10ppm。

(2)储煤棚内汽车、装载机等设备的尾气，火灾事故等都可能产生一氧化碳，引起中毒事故。

8、气膜棚破损坍塌事故预警条件

(1)由于设备或其他原因造成气膜破损引起内部压力急剧下降。

(2)应急门、汽车门故障，出现应急门常开或者汽车门内外门同时打开时。

(3)风机口上发现有覆盖物未及时处理，造成气膜压力减少时。

(4)发电机、风机出现故障，发现不能及时给气膜棚充气补压，造成气膜棚压力下降。

3.2.1.3 预警信息发布的渠道、方式

（1）发布预警公告。区队预警由区队第一安全责任人负责发布；矿级预警由调度室按照事件的性质进行发布；公司级预警由矿应急指挥部负责发布。

（2）预警信息发布采用现场口头通知、对讲机、移动电话、调度固定电话、通讯网络信息传递、微信等渠道和方式。

3.2.1.4 预警信息发布的内容

（1）已知的预警信息。

（2）转移、撤离或者疏散可能受到危害得人员，进行妥善安置。

（3）指令各应急小组及应急救援队伍进入应急状态，技术组立即开展应急信息研判，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，立即封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为或活动。

（5）调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

（6）根据事态发展情况，矿应急救援指挥部确定预警终止或启动应急响应。

3.2.2  响应准备

预警启动后开展响应准备工作：

抢险救灾组：组织救护队及相关区队人员待命，随时投入响应后的抢险救灾工作。

技术组：组织各职能部门技术人员，对预警进行研判，制定可行措施解除预警，或在响应启动后及时提供技术资料及技术支持。

物资设备供应组：组织相关人员、车辆，清查救灾物资，确保响应启动后及时送达各类救灾物资。

警戒保卫组：组织好相关人员，确保响应启动后及时参与警戒保卫工作。

医疗救护组：组织好相关人员，确保响应启动后及时参与医疗、后勤保障工作。

安全监察组：组织好相关人员，确保响应启动后及时参与事故救援安全救护工作。

事故调查组：组织好相关人员，确保响应启动后及时参与事故救援事故调查工作。

善后处理组：组织好相关人员，确保响应启动后及时参与事故救援善后处理工作。

信息发布组：组织好相关人员，确保响应启动后事故救援信息及时发布工作。

在各小组响应的过程中通信联络由固定电话、手机、对讲机三部分组成，办公楼、库房、加油站、出入口、炸药库安装固定电话系统，采坑工作面使用移动电话和对讲机系统。

3.2.3 预警解除

根据预警信息研判，采取相关措施后消除隐患，不会造成人员伤亡及财产损失且已消除次生、衍生事故时，方可解除预警。

区队预警由区队第一安全责任人负责解除；矿级预警由调度室负责人进行解除；公司级预警由矿应急指挥部负责解除。

### 3.3  响应启动

图4：应急响应流程图

3.3.1  响应级别

根据武家塔露天煤矿的实际情况，事故应急响应分级分为I级响应、II级响应、Ⅲ级响应。

（1）I级响应

发生3人及以上死亡事故，或者10人以上中毒或者重伤事故，或造成500万元以上直接经济损失，或特别重大社会影响等。因灾害疏散撤离采场全部作业人员和设备的生产安全事故，启动I级响应。

（2）II级响应

发生1-2人死亡事故，或者3-10人中毒或者重伤事故，或造成100-500万元直接经济损失，或重大社会影响等。因灾害疏散撤离采场受威胁的部分危险区域作业人员和设备的生产安全事故，启动II级响应。

（3）Ⅲ级响应

发生一般非伤亡事故，或者3人以下中毒或者重伤事故，或造成100万元以下直接经济损失，或较大社会影响等。

煤矿发生符合Ⅲ级响应级别的事故时启动煤矿应急预案，并上报集团公司；煤矿发生符合II级响应级别的事故时及时上报伊金霍洛旗能源局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处及相关部门；煤矿发生符合I级响应级别的事故时及时上报伊金霍洛旗能源局、国家矿山安全监察局内蒙古局监察二处及相关部门。

3.3.2  响应启动后的程序性工作

（1）由应急总指挥宣布响应启动及级别；

（2）由应急指挥部办公室召集应急救援指挥部成员；

（3）由指挥部召开应急救援会议，上报事故信息；

（4）由技术支持组负责制定应急救援方案；由物资保障组负责协调救援物资；由抢险救灾组负责组织应急救援；由医疗救护及善后处理组负责应急救援医疗及后勤保障；由警戒保卫组负责负责事故发生后的人员疏散、戒严和维持秩序、交通；由安全监察组负责应急救援方案、措施的执行监管；由财务科负责提供资金保障。

### 3.4  应急处置

（1）矿调度室迅速了解灾害事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（2）矿调度室立即下达撤人指令,现场人员应迅速撤离受灾害威胁的地点；通知救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知灾害发生地点出入口设警戒，严禁人员进入灾害地点。

（3）调度室对边坡监测系统监测数据及远程监控情况进行观察分析，发现异常及时汇报。

（4）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（5）救护队按照救援方案携带相关设备入场进行抢险救援，抢险救灾人员必须佩戴好自身的安全防护设备，确保救灾人员个人的安全。

（6）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理。

（7）为救灾供应所需应急物资和设备。

（8）若灾害发生后，存在有害气体污染空气、出现水污染的情况时，根据污染源，及时制定具有针对性的处理措施。

### 3.5  应急支援

经矿采取措施后，对事故的可控性、严重程度、影响范围进行研判，若事态继续发展扩大，无法控制情况下，由总指挥立即向公司、救护队、消防、医疗及地方政府救援力量请求支援。救护队、消防队、医疗救援队必须按照指挥部下达的命令及救援方案，积极配合、相互协作，共同完成救援工作。

当外部救援力量到场后，救援工作仍有指挥部总指挥进行指挥，现场救援的指挥权交由救护队队长全权指挥。

### 3.6  响应终止

（1）当遇险（失踪）人员全部得救（发现），事故现场得以控制，可能导致次生、衍生事故的隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认，应急总指挥宣布应急处置工作结束。

（2）应急结束后,及时将事故发生的时间、地点、性质、影响范围，事故现场伤亡财产损失情况向上级部门及行业管理部门上报。

（3）事故调查组对事故现场进行检测、鉴定与评估，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，向公司事故调查处理小组移交。

## 4  后期处置

(1)应急处置结束后，由指挥部善后处理组负责善后处置工作：包括人员安置、补偿、现场清理和恢复生产等事项；妥善安置和慰问受害人及受影响人员，尽快消除事故影响，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序；对事故产生的污染物，根据事故类型的不同，采用设施及专业人员及时进行现场清理。

（2）安全生产事故发生后，矿有关部门负责与政府相关部门、监管部门及保险机构联系及时开展应急救援人员保险受理和受灾保险理赔工作。

（3）事故调查组配合政府相关部门、监管部门应全程开展勘察、取证和分析等工作，并在应急状态解除后整理和审查所有的应急记录和文件等资料，总结和评价导致应急状态的事故原因和在应急期间所采取的主要行动，及时作出书面报告。

（4）评估报告应包括以下内容：发生事故的基本情况，事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价，采取的主要应急响应措施及其有效性，主要经验教训和事故责任人的责任及其处理结果等，安全生产事故结束后，应急指挥部应及时分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完善应急救援评估报告。

## 5  应急保障

### 5.1  通信与信息保障

(1)通信与信息保障主要有调度室负责，主要负责人为分管矿长李彬。

(2)矿调度室设置有常用及备用固定电话，并备有应急指挥部相关人员的联系方式，能够随时联系到指挥部成员。

(3)现场每台设备都配有一台对讲机，能够及时与现场班组长、跟班队长及跟班矿领导联系。现场人员的手机能够直接联系调度室。

(4)要保证地面指挥部与采坑现场指挥及救援人员的通讯畅通。

(5)指挥部要掌握应急机构和相关部门、人员的通信联系方式,见附表应急指挥部及相关人员联系方式一览表。

(6)人员定位及通讯系统。我矿采用的是GPS人员定位系统，通过客户端监控软件可实时定位、监控本单位的车辆。系统内车辆状态信息实时更新，通过该系统可实现对系统内所有车辆、人员的实时动态全天候监控。我矿设4个基站，通过光缆与矿办公楼机房连接，实现网络信号传输。其中有磅房基站、炸药库基站、采剥队基站、采坑南北基站。已在南部基站和防洪坝附近架设了联通公司通信基站，使联通4G信号覆盖全采坑。

### 5.2  应急队伍保障

（1）煤矿与中国神华能源股份有限神东煤炭分公司签订了《煤矿应急救援服务合同》，救护队是应急救援的专业队伍 ，发生事故能及时的提供救援的装备与技术，抢救采坑遇险遇难人员。

（2）煤矿成立了兼职救护队伍，由两个小队组成，通过培训取得了兼职救护队员资格证，兼职救护队是应急救援的辅助力量，配合专业救护队完成应急救援任务。

（3）预案中涉及的部门及人员，要与有关部门保持工作联系，如发生工作变动，应及时变更相应的人员，每季度至少进行一次联系，保证预案的有效实施。

（4）煤矿周边其他救援队伍有：神东上湾矿兼职救护队、乌兰木伦镇神东救护消防大队。

（5）建立有煤矿各相关专业的专家库，见附表。

### 5.3  应急物资装备保障

(1)应急救援物资和设备的存放。供应科要保证应急物资的储备量。采坑各钻机要按规定配备工具、消防器材和工程材料，由安监站负责组织检查，相关科队自查，不齐全的及时补充，确保应急物资能够满足应急需要。应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容都要明确。

(2)应急抢险救灾物资设备调运方式。当武家塔露天煤矿现场不能满足应急物资和设备供应时，应请求天隆集团公司迅速从公司抢险物资储备中心调用各种排水、供电、开关、电缆等机电设备，进行抢险救灾。必要时应急救援指挥部可请求周边单位及上级政府紧急调用救灾物资。

(3)所有应急物资不可挪作他用，雨季前及雨季期间对所有应急物资进行检查并及时补充备品。物资明细表见附表。

(4)设地面应急材料库。材料库中的物资配置、维护、管理由供应科负责。

### 5.4  其他保障

5.4.1 能源保障

发生安全事故后，机电科及相关部门确保矿内供电设备及线路的正常、可靠，并及时联系上级供电部门，确保应急救援期间供电正常、可靠。

5.4.2 经费保障

事故应急救援资金由集团公司驻矿财务科负责提取，保证应急资金到位。

5.4.3 交通运输保障

(1)矿上必须保证24小时有值班车辆。

(2)发生重大安全事故后，由指挥部根据需要及时协调有关部门提供交通运输保障，确保救援物资、器材和人员运送及时到位，满足应急处置工作需要。

5.4.4 治安保障

发生重特大安全生产事故后，安监站、综合办及相关单位应按照应急指挥部的安排，迅速组织对事故现场进行治安警戒和治安管理。加强对重要单位、重要场所、重要人群、重要设施和物资的防范保护，维持现场秩序，及时疏散现场群众。必要时请求地方公安部门进行增援。

5.4.5 技术保障

集团公司成立了煤矿应急救援技术专家库，按各专业分组，覆盖了本矿所有专项应急救援预案相关专业技术专家。见附件

5.4.6 医疗保障

(1)供应科配备一定数量的应急救援医疗设备、药品，并要清楚管理人员的联系方式，提高我矿应对事故的医疗保障能力。

(2)与神木市大柳塔试验区人民医院签订应急医疗救援协议。

5.4.7 后勤保障

发生事故后，由指挥部后勤保障组负责有关人员的食宿、接待等工作。

# 第二部分  专项应急预案

## 1  滑坡事故专项应急预案

### 1.1  适用范围

滑坡事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生边坡滑坡事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿边坡滑坡事故灾害时的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 1.2  应急组织机构及职责

滑坡事故专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 1.3  响应启动

滑坡事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 1.4  处置措施

1.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段，应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处理计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

1.4.2  应急处置措施

（1）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解滑坡事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（2）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知采坑内所有可能受威胁地区的人员，按照避灾路线迅速撤离。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（3）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（4）应急指挥部下达切断灾区电源的命令，同时下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（5）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速探明滑坡事故灾害准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（6）调度室值班调度员对边坡监测系统监测数据及远程监控情况进行观察，发现异常及时汇报。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

### 1.5  应急保障

滑坡事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 2  爆炸事故专项应急预案

### 2.1  适用范围

爆炸事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生爆炸事故灾害时（包括加油站爆炸、炸药库爆炸、储煤棚爆炸、现场爆破等）造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿爆炸事故灾害时的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 2.2  应急组织机构及职责

爆炸事故专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 2.3  响应启动

爆炸事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 2.4  处置措施

2.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段，应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

2.4.2  应急处置措施

2.4.2.1 加油站爆炸事故应急处置措施

1.加油站爆炸预防措施

（1）工作人员上岗时不得穿戴化纤等易引起静电的衣物。

（2）加油站上岗人员不得在加油站内抽烟和使用明火。

（3）严格要求进站加油人员不得抽烟。

（4）随时检查油枪，确保油枪完好，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。

（5）随时检查避雷设施，定期检测避雷装置，防止因雷电引起爆炸。

（6）清理加油站附近的易燃物品。

2.加油站爆炸事故处置措施

（1）加油站值班人员立即向调度室汇报事故情况，由调度室按照汇报程序通知应急指挥部。

（2）加油站值班负责人迅速组织现场人员及车辆撤离加油站，远离加油站爆炸可能造成威胁的范围。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，通知加油站附近工作人员紧急疏散至安全地点，同时通知立刻切断加油站的电源。

（4）应急指挥部下令通知消防救护队，通知矿内兼职救护队紧急集合，赶往现场进行疏散及设置警戒。

（5）矿兼职救护队赶到现场后，探查事故的可控性，是否会继续扩大，及时将现场情况汇报应急指挥部。

（6）根据现场情况判断，若再无爆炸的可能性，或者事故可控的情况下，采取安全措施后，立即利用现有的消防器材进行抢险救灾，同时等待专业消防救护队到来。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）消防救护队到场后，根据救援方案，迅速展开救援工作，最大可能的减少人员伤亡和财产损失。

（9）物资供应组按照指挥部指令，迅速提供抢险救灾所需的物资。其它业务组根据指挥部下达的命令，负责相应的工作职责。

2.4.2.2 火工品爆炸事故应急处置措施

1.火工品爆炸预防措施

（1）炸药在运输过程中，由专职人员押送、专车运输，雷管、炸药必须分装、分运，同一辆车上严禁同时装雷管、炸药。

（2）严格按照规程存储、运输、保管和使用火工品。保管火工品时，必须隔离火源；炸药和雷管不得混放；设置隔爆墙及电子网围栏。

（3）雷管库和炸药库必须安装防护设施，要有专人24小时值班。进出炸药库时，严格按照检身制度进行检身，穿戴防静电劳动保护用品。

（4）火工品储存库必须有完善的消防措施。

（5）火工品存储、使用区域严禁烟火。

（6）建立炸药和雷管的台帐、严格的领发使用手续，建立验收、发、检查、看守等各项管理制度。

（7）火工品库区看守、管库员需经培训并考试合格的人员担任。

2.爆破作业注意事项

（1）爆破作业应有详细的设计和爆破方案，每个施工地段应专人统一指挥，并有安全警戒人员.

（2）从爆破工作的人员必须经过专业培并取得作业证。

（3）加工起爆药包，只许在爆破现场于爆破前进行，按所需数一次制作，不得留成品备用，制作的起药包应专人妥善保管。

（4）装有管的起爆药包禁止冲击和猛力挤，禁止从起爆药中拔出或拉动电管脚线。

（5）爆破后应及时检查爆破效果，但不得在炮响未结束或安全时间内进入爆破区，安全时间一般为15分钟。

（6）加强炸药现场管理，由专人负责领取和退回炸药，炸药进入现场并有专人负责看管，专职炮工负责装药和联线，其他人员负责安全警戒。放炮现场四周必须要有安全警。

（7）禁止进行爆破器材加工和爆破作业人员穿化纤衣。

（8）禁止将烟火带入破区域。

（9）南部采空区范围内爆破前，若存在高温孔，应及时对高温孔进行降温，低于80℃以后方可进行装药爆破作业。

3.火工品爆炸事故应急处置措施

（1）事故发生后火工品爆炸现场人员应保持镇定，不可慌乱，确保自身安全的前提下，立即组织危险区域人员撤离，并迅速向调度室报告。

（2）调度室按照汇报程序通知应急指挥部，由总指挥启动《武家塔露天煤矿爆炸事故专项应急预案》进行现场应急处置。调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，并命令火工品爆炸现场负责人在安全范围内组织警戒，禁止无关人员进入危险区域。

（3）应急指挥部下令通知消防救护队，通知矿内兼职救护队紧急集合，赶往现场进行疏散及设置警戒，通知各应急小组做好响应准备，及时启动响应程序。。

（4）矿兼职救护队赶到现场后，探查事故的可控性，是否会继续扩大，及时将现场情况汇报应急指挥部。

（5）根据现场情况判断，若再无爆炸的可能性，或者事故可控的情况下，采取安全措施后，立即利用现有的消防器材进行抢险救灾，同时等待专业消防救护队到来。

（6）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（7）消防救护队到场后，根据救援方案，迅速展开救援工作，最大可能的减少人员伤亡和财产损失。

（8）物资供应组按照指挥部指令，迅速提供抢险救灾所需的物资。其它业务组根据指挥部下达的命令，负责相应的应急处置工作。

2.4.2.3 密闭容器爆炸事故应急处置措施

1.密闭容器爆炸预防措施

（1）设备检修人员使用压力气瓶前必须检查压力表是否有效，气阀是否可靠，不得使其超温、超压、或撞击倒置；不同气瓶不得随意堆放或泄漏。

（2）加强日常对锅炉的点检、检修和维护保养，发现隐患及时整改；当班人员要注意经常对锅炉进行水位观测、炉压表增减、炉管状态、水泵运行情况和安全阀的检查。

（3）严格按规定进行锅炉检测。在用锅炉一般每年进行一次外部检验，每两年进行一次内部检验，每六年进行一次水压试验，当内部检验和外部检验同在一年进行时，应首先进行内部检验，然后再进行外部检验，由质量技术监督局特检所出具检测报告。在用锅炉每年在供暖季时监测烟尘、二氧化硫、氮氧化物两次，由外委监测公司进行检测并出具环境监测报告。

2.密闭容器爆炸事故应急处置措施

（1）事故发生后爆炸现场人员应保持镇定，不可慌乱，确保自身安全的前提下，立即组织危险区域人员撤离，并迅速向调度室报告。

（2）调度室按照汇报程序通知应急指挥部，由总指挥启动《武家塔露天煤矿爆炸事故专项应急预案》进行现场应急处置。调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，并命令爆炸现场负责人在安全范围内组织警戒，禁止无关人员进入危险区域。

（3）应急指挥部下令通知消防救护队，通知矿内兼职救护队紧急集合，赶往现场进行疏散及设置警戒，通知各应急小组做好响应准备，及时启动响应程序。

（4）矿兼职救护队赶到现场后，探查事故的可控性，是否会继续扩大，及时将现场情况汇报应急指挥部。

（5）根据现场情况判断，若再无爆炸的可能性，或者事故可控的情况下，采取安全措施后，立即利用现有的消防器材进行抢险救灾，同时等待专业消防救护队到来。

（6）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（7）消防救护队到场后，根据救援方案，迅速展开救援工作，最大可能的减少人员伤亡和财产损失。

（8）物资供应组按照指挥部指令，迅速提供抢险救灾所需的物资。其它业务组根据指挥部下达的命令，负责相应的应急处置工作。

2.4.2.4 气膜储煤棚煤尘爆炸事故应急处置措施

1.气膜储煤棚爆炸预防措施

（1）储煤棚内安装“煤尘自动检测警报器”，当触发警报装置时洒水喷雾装置自动开启，实现降温和除尘功能。

（2）在卸煤点、破碎点安装除尘设施，洒水降温并降尘；装车点安装洒水喷雾装置用于降温并降尘。

（3）限制储煤棚的车流量，降低扬尘以降低煤尘浓度。

（4）严禁人员在储煤棚内进行吸烟、使用明火取暖。

（5）严禁在生产时进行氧电焊作业，检修时，做好除尘措施。

2.气膜储煤棚爆炸事故应急处置措施

（1）事故发生后爆炸现场人员应保持镇定，不可慌乱，确保自身安全的前提下，立即组织危险区域人员撤离，并迅速向调度室报告。

（2）调度室按照汇报程序通知应急指挥部，由总指挥启动《武家塔露天煤矿爆炸事故专项应急预案》进行现场应急处置。调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，并命令爆炸现场负责人在安全范围内组织警戒，禁止无关人员进入危险区域。

（3）应急指挥部下令通知消防救护队，通知矿内兼职救护队紧急集合，赶往现场进行疏散及设置警戒，通知各应急小组做好响应准备，及时启动响应程序。

（4）矿兼职救护队赶到现场后，探查事故的可控性，是否会继续扩大，及时将现场情况汇报应急指挥部。

（5）根据现场情况判断，若再无爆炸的可能性，或者事故可控的情况下，采取安全措施后，立即利用现有的消防器材进行抢险救灾，同时等待专业消防救护队到来。

（6）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（7）消防救护队到场后，根据救援方案，迅速展开救援工作，最大可能的减少人员伤亡和财产损失。

（8）物资供应组按照指挥部指令，迅速提供抢险救灾所需的物资。其它业务组根据指挥部下达的命令，负责相应的应急处置工作。

### 2.5  应急保障

爆炸事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 3  采装运输事故专项应急预案

### 3.1  适用范围

采装运输事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生采装运输事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿采装运输灾害时的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 3.2  应急组织机构及职责

采装运输专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 3.3  响应启动

采装运输事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 3.4  处置措施

3.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进行施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段，应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

3.4.2  应急处置措施

（1）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（2）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（3）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（4）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（5）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（6）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（7）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（8）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（9）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

### 3.5  应急保障

采装运输事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 4  水灾事故专项应急预案

### 4.1  适用范围

水灾事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生水灾事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿水灾灾害时的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 4.2  应急组织机构及职责

水灾专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 4.3  响应启动

水灾事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 4.4  处置措施

4.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

4.4.2  应急处置措施

1.水灾事故预防措施

（1）建立防治水组织机构，建立健全各项防治水制度，配备满足工作需要的防治水专业技术人员，储备必要的水害抢险救灾设备和物资。

（2）严格执行《煤矿防治水细则》内的相关要求，执行防治水基本原则，采取有效的水害防治措施。

（3）做好水文地质及水情水害预测预报工作，加强采坑涌水量的观测。加强河道、沟道等地表水系的巡查力度，定期观测水位变化情况。

（4）编制防治水年度计划及中长期规划，并根据计划实施。

（5）及时清理厂区周边的排洪渠内的杂物，保证排洪渠畅通。

（6）采坑内及时设置主水窖及临时水窖，并完善排水系统，确保采坑内的排水正常、可靠。

（7）雨季期间，每日通过电视、网络等方式收集气象预报的资料，若有持续性强降雨天气，提前预警并提前做好防洪撤人准备。

2.水灾事故应急处置措施

（1）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（2）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（3）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（4）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（5）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（6）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（7）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（8）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（9）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

（10）迅速了解各重点部位的排水设备的运行情况及设备物资的备用情况，物资供应等相关部门根据应急救援命令及时调配排水设备。

### 4.5  应急保障

水灾事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 5  火灾事故专项应急预案

### 5.1  适用范围

火灾事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生火灾事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿火灾灾害时的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 5.2  应急组织机构及职责

火灾专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 5.3  响应启动

火灾事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 5.4  处置措施

5.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

5.4.2  应急处置措施

1.采场及储煤棚内发生火灾应急处置措施

（1）采场内发现煤自燃或者外因引起的火灾事故后，现场人员迅速采取措施，及时进行灭火。

（2）若灾情较严重，现场无法及时灭火时，现场班组长或者跟班队长及时组织附近人员远离火区，并迅速向调度室报告，火灾发生具体位置，影响范围，人员伤亡等情况。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）采空区有明火存在时，应同时救人、灭火、监测有害气体浓度，防止中毒和爆炸。抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

（11）气膜储煤棚内发生火灾时，采取控制风速、调节风量、设水幕洒水措施。防止风速过大造成煤尘飞扬而引起煤尘爆炸。

2.排土场复垦区发生火灾应急处置措施

（1）绿化队巡查人员发现排土场发生火灾后，现场人员迅速采取措施，及时进行灭火。

（2）若灾情较严重，现场无法及时灭火，无法控制火灾蔓延时，现场人员立即远离火区，根据风向逃至安全区域，并迅速向调度室报告，火灾发生具体位置，影响范围，人员伤亡等情况。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。通知矿山救护队和医院。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）有明火存在时，应同时救人、灭火、监测有害气体浓度，防止中毒。抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

3.办公室、宿舍等地面建筑物发生火灾的应急处置措施

（1）现场人员发现发生火灾后，现场人员迅速采取措施，及时进行灭火。

（2）若灾情较严重，现场无法及时灭火，无法控制火灾蔓延时，现场人员根据消防逃生原则，采取防护措施后立即逃离火区，并迅速向调度室报告，火灾发生具体位置，影响范围，人员伤亡等情况。尽可能的切断着火地点的电源。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知相关部门及时切断着火区域的电源。通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。通知矿山救护队和医院。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）救援时应同时救人、灭火、监测有害气体浓度，防止中毒。抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

4.灭火的主要方法

①直接灭火：用水、沙子和化学灭火器等在火源附近直接扑灭火灾或挖除火源，灭火时应从火源边缘逐步向火源中心喷射；人员应站在火源的上风侧，不得用水扑灭电气火灾和油类火灾。

②隔绝灭火：直接灭火不能控制火势时，构筑防火墙和密闭，封闭火区，控制火势蔓延。

③联合灭火：先将火灾区进行封闭，然后采取其它灭火措施进行灭火，以加快火区的熄灭速度。

### 5.5  应急保障

火灾事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 6  机电事故专项应急预案

### 6.1  适用范围

机电事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生机电事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿机电事故的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 6.2  应急组织机构及职责

机电专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 6.3  响应启动

机电事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 6.4  处置措施

6.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

6.4.2  应急处置措施

（1）发生机电事故时，现场其他人员应立即切断电源，并迅速报告矿调度室。

（2）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

### 6.5  应急保障

机电事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 7  气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故专项应急预案

### 7.1  适用范围

气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生气膜储煤棚一氧化碳中毒事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿气膜储煤棚一氧化碳中毒事故的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 7.2  应急组织机构及职责

气膜储煤棚有毒有害气体中毒专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 7.3  响应启动

气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 7.4  处置措施

7.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进行施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先撤出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡人员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

7.4.2  应急处置措施

（1）发生气膜储煤棚一氧化碳等有毒有害气体中毒事故时，现场其他人员应立即撤至安全地点，并迅速报告矿调度室。

（2）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知储煤棚附近设置警戒，停止现场作业。通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）现场未中毒人员，迅速采取安全措施，将中毒患者移送至空气新鲜通风良好地点，松解衣扣，呼吸通畅，注意保暖。

（7）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（8）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（9）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（10）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（11）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

### 7.5  应急保障

气膜储煤棚一氧化碳等有毒有害气体中毒事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

## 8  气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案

### 8.1  适用范围

气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案适用于武家塔煤矿发生气膜储煤棚坍塌事故灾害时造成的人员伤亡、经济损失的安全生产事故的预防及指导武家塔露天煤矿气膜储煤棚坍塌事故的应急救援。是综合应急预案的组成部分。

### 8.2  应急组织机构及职责

气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案应急组织机构及职责与综合应急预案中相同，按照综合应急预案应急组织机构及职责执行。

### 8.3  响应启动

气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案响应启动后程序性工作与综合应急预案响应启动后程序性工作相符，按照综合应急预案响应启动执行。

### 8.4  处置措施

8.4.1  应急处置指导原则

(1)生命第一，以人为本的原则。以保障职工群众生命安全为首要目标。任何时候，人的生命都是第一位的，在第一时间要保证在危险区域的遇险人员安全撤离危险区和得到救护。

(2)统一指挥，分级负责，协调行动原则。集中高效，启动响应程序及时，统一指挥、统一协调。在矿长统一领导和协调下，全矿各职能科室和各区队按照各自的职责和权限，负责相关安全生产事故的应急管理和处置工作。

(3)应急快速、及时，安全抢救的原则。快速响应，采取安全措施后，在确保施救人员安全的前提下，在最快、最短的时间内进行防险和救援，控制事态发展，减少人员伤亡，将危害和损失降到最低

(4)措施得当，科学施救原则。方法得当，采取的措施准确，可以采用“先撤（救）人、再防险、再排险、后清理”的先后顺序的措施进项施救。在发生事故或出现急险情之后，应首先将处于危险区域内的一切人员先出危险区或者有人受伤或死亡，应先救出伤亡员；在采取相应的安全措施后，做好防险工作后，才能够进行排险工作，在控制事故继续发展和排除险情以后，才能进行事故现场的清理工作。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的设备、设施和手段应急装备和技术准备充分适用。

（5）自救互救原则：灾害事故发生初期，现场受威胁人员或者被困人员应按照《武家塔露天煤矿灾害预防与处置计划》积极组织自救互救，尽可能争取最大的生存几率。

8.4.2  应急处置措施

（1）发生气膜储煤棚坍塌事故时，现场其他人员应立即撤至安全地点，并迅速报告矿调度室。

（2）接到事故信息报告后，矿调度室迅速了解事故的发生位置、波及范围及人员伤亡情况及设备撤出情况。

（3）调度室接到现场事故汇报后，调度员根据“应急处置权”，立即下达撤人指令，迅速通知事故现场所有可能受威胁地区的人员，远离事故现场，并做好警示标志。通知矿山救护队和医院；并按事故汇报流程汇报矿应急救援指挥部成员，通知储煤棚附近设置警戒，停止现场作业。通知矿内兼职救护队迅速集合，做好应急准备，通知其他业务组做好应急准备。

（4）应急指挥部值班领导根据事故汇报的详细信息，立即启动应急预案。根据事故危害程度，启动相应级别的应急响应。

（5）应急指挥部下令安监站及相关科队立即在现场安全范围内设置警戒，除抢险人员外，禁止无关人员入内，防止发生次生事故灾害。

（6）应急救援指挥部命令兼职救护队，组织队员赴事故灾害现场，在确保队员人身安全的前提下，迅速、准确探明事故的性质、原因、范围、人员、设备受灾情况所在位置，及时反馈至应急救援指挥部。

（7）应急救援指挥部根据灾情分析判断灾害破坏程度，技术组根据现场实际情况迅速研究制定救援方案，根据灾情发展趋势及时调整优化救援方案。

（8）矿山救护队按照救援方案携带救援设备进入灾区救援。

（9）抢救伤员时，必须判断伤势轻重，按照 “三先三后”的原则处理，迅速将伤员运送出危险区域，并迅速送往医院救治。

（10）其它应急救援业务组根据指挥部的命令，负责各自范围内的应急救援工作。

### 8.5  应急保障

气膜储煤棚坍塌事故专项应急预案应急保障与综合应急预案应急保障一致，按照综合应急预案中的应急保障执行。

# 第三部分  现场处置方案

## 1  滑坡事故现场处置方案

### 1.1  事故风险描述

1.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，在生产过程中由于设计方面、地质构造方面、管理方面等各方面的原因。引起采场、排土场边坡的滑动及崩落，造成边坡滑坡事故。

1.1.2  事故危害后果

采场及排土场边坡发生滑坡事故会造成采掘、运输设备及人员有被埋危险，危害人员生命及财产安全。造成矿井停产，经济损失等后果。

1.1.3  事故影响范围

根据滑坡面积的大小，影响范围也会随之变化，最严重的影响范围为排土场边坡大面积滑动，影响全采坑停产。

根据事故分析及风险评估结果边坡滑坡事故风险为重大风险。

### 1.2  应急工作职责

发生边坡滑坡事故，现场应立即成立应急组织。

1.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

1.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 1.3  应急处置

1.3.1  事故应急处置程序

发生滑坡事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，并及时向调度室汇报现场应急处置情况。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍会扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

1.3.2  现场应急处置措施

（1）发生事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作，启动应急响应。

（2）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、范围、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。

（3）组长、副组长及成员迅速组织现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（4）在确保救援人员安全前提下及现场再无发生滑坡威胁的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（5）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（6）无法撤离人员做好妥善避灾，采取自我保护措施，现场被困人员积极进行自救互救。

（7）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（8）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

1.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 1.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（3）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（4）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（5）救援初期，在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

## 2  爆炸事故现场处置方案

### 2.1  事故风险描述

2.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，火工品在储存、运输和使用过程中发生爆炸。加油站油品在储存、运输和使用过程中发生爆炸。在爆破作业过程中，可能遭遇雷雨天气或其它能量源引发现场雷管或者炸药爆炸。密闭容器在使用过程中发生爆炸。气膜储煤棚内降尘工作未做到位，可能引发煤尘爆炸。并且爆炸产生的有毒有害气体和爆炸冲击波还可能会造成次生事故。各种爆炸因素都会造成爆炸事故。

2.1.2  事故危害后果

火工品、加油站化学油品在存储、运输和使用过程中发生爆炸；钻机遇到残孔可能引起未爆炸的起爆药卷爆炸，造成钻孔人员就钻孔设备损坏；爆破作业过程中若遇到雷雨天气引发意外爆炸，造成爆破人员伤亡的后果；密闭容器在存放和使用过程中发生爆炸；气膜储煤棚内煤尘爆炸等各类爆炸事故。造成驾驶员、站内工作人员、周边人员生命财产安全损失，设备的损失。可能造成矿井停产，经济损失，发生爆炸事故易造成群死群伤等后果。

2.1.3  事故影响范围

加油站发生爆炸事故会影响到加油站周边一定范围；火工品爆炸事故可能影响到火工品库周边或采场现场工作的范围；气膜储煤棚内的煤尘爆炸影响到整个气膜储煤棚及其周边范围。

根据事故分析及风险评估结果爆炸事故风险为重大风险。

### 2.2  应急工作职责

发生爆炸事故，现场应立即成立应急组织。

2.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

2.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 2.3  应急处置

2.3.1  事故应急处置程序

发生爆炸事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，并及时向调度室汇报现场应急处置情况。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍会扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

1.3.2  现场应急处置措施

（1）发生事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作，启动应急响应。

（2）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、范围、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。

（3）组长、副组长及成员迅速组织现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（4）现场人员不要惊慌失措，要保持镇静，听从指挥迅速撤离危险区域，确保自身安全的前提下对现场进行安全检查，防止发生次生灾害。

（5）立即切断作业场所所有电源，杜绝再次发生其它事故。

（6）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（7）在确保救援人员安全前提下及现场再无发生二次爆炸事故威胁的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（8）无法撤离人员做好妥善避灾，采取自我保护措施，现场被困人员积极进行自救互救。

（9）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（10）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

2.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 2.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（3）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（4）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（5）救援初期，在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

## 3  采装运输事故现场处置方案

### 3.1  事故风险描述

3.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，在采场及运输道路作业过程中由于装运工作协调配合失误；多台设备、车辆在同一地段作业，其安全距离不能满足安全要求；装车过程中未按照现场指挥人员的指挥进行作业或者特殊地段作业时无专人盯防；采空区巷道顶板塌陷造成设备掉落；设备带病作业；运输道路急转弯、坡陡处无挡墙，危险路段未设警示标志；雨、雪天路滑或刹车制动失效；车辆超速行驶、违规超车。采剥运输设备、采煤运输设备、穿孔设备和其他辅助运输设备，未按照《作业规程》、《操作规程》和有关规章制度执行或行驶，造成采装运输事故的发生。

3.1.2  事故危害后果

发生采装运输事故后。造成驾驶员、现场工作人员、周边人员生命财产安全损失，采装、运输设备的损失。造成人员伤亡、设备损坏或者报废等后果。若发生连续碰撞的运输事故，可能造成多人伤亡的严重后果。

3.1.3  事故影响范围

采装运输事故发生后，事故的影响范围主要为各作业平盘及排土、运煤等的主要运输干道上。

根据事故分析及风险评估结果采装运输事故风险为重大风险。

### 3.2  应急工作职责

发生采装运输事故，现场应立即成立应急组织。

3.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

3.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 3.3  应急处置

3.3.1  事故应急处置程序

发生采装运输事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，并及时向调度室汇报现场应急处置情况。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍会扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

3.3.2  现场应急处置措施

（1）发生事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作，启动应急响应。

（2）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。

（3）组长、副组长及成员迅速组织现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（4）现场人员不要惊慌失措，要保持镇静，听从指挥迅速撤离危险区域，确保自身安全的前提下对现场进行安全检查，防止发生次生灾害。

（5）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（6）在确保救援人员安全前提下及现场再无发生二次事故威胁的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（7）无法撤离人员做好妥善避灾，采取自我保护措施，现场被困人员积极进行自救互救。

（8）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（9）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

3.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 3.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（3）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（4）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（5）救援初期，在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

## 4  水灾事故现场处置方案

### 4.1  事故风险描述

4.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，我矿引发水害的可能性主要为地表水和周边采空区水。地表水水害的可能为在雨季由于暴雨等引发的洪水造成石灰沟防洪坝溃坝危害采场的作业人员和设备的安全，或者引发周边边坡的滑动或者泥石流威胁采场的生产作业安全；采空区内可能存在积水，可能由于防隔水煤柱留设不足或者破坏，引发透水事故；造成我矿的水灾事故的发生。

4.1.2  事故危害后果

发生水灾事故后。造成现场作业人员伤亡，采装、运输设备被淹损坏或者报废等后果。若发生大的洪水灾害或者周边矿井采空区透水事故 ，造成全矿停产的后果，造成较大的经济损失。还可能引起边坡大面积滑动，造成边坡滑动事故。

4.1.3  事故影响范围

发生水害事故后，可能会影响到全采坑内的人员、设备安全，甚至造成全矿停产。

根据事故分析及风险评估结果水灾事故风险为中等风险。

### 4.2  应急工作职责

发生水灾事故，现场应立即成立应急组织。

4.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

4.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 4.3  应急处置

4.3.1  事故应急处置程序

发生水灾事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，防止事故扩大等应急行动。现场跟班区队长、班组长、安监员及现场其它人员要通过各种通讯方式及时向矿生产指挥中心汇报。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍会扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

4.3.2  现场应急处置措施

（1）发生事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作，启动应急响应。

（2）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。

（3）组长、副组长及成员迅速组织现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（4）现场人员不要惊慌失措，要保持镇静，听从指挥迅速撤离危险区域，确保自身安全的前提下对现场进行安全检查，防止发生次生灾害。

（5）人员撤离时，需要避开具有边坡滑坡危险的撤离路线，确保在撤离时不会因为滑坡造成人员伤亡事故。

（6）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（7）在确保救援人员安全前提下及现场再无发生二次事故威胁的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（8）无法撤离人员做好妥善避灾，采取自我保护措施，现场被困人员积极进行自救互救。

（9）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（10）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

4.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 4.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。撤离时，尽快向高处逃跑。

（3）若人员无法撤离时，应避开压力水头或者泄水流，在所在位置选择较高的地方等待救援，切不可盲目潜水或者游水逃生。

（4）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（5）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（6）救援初期，在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

## 5  火灾事故现场处置方案

### 5.1  事故风险描述

5.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，我矿发生火灾的可能性主要有以下原因：

1、内因火灾：采场内煤堆长时间暴露引发自燃、采空区巷道高温煤揭露后遇空气自燃、到界边帮煤未及时压埋或者压埋不彻底引发边帮煤着火、气膜储煤棚内的煤堆自燃等都可引发内因火灾，可能造成人员伤亡，财产损失，发生火灾等。

2、外因火灾：冬季采场内有人员明火燃煤取暖，引发火灾；排土场复垦区，人员乱扔未掐灭烟头或者使用明火已发火灾；变电所等重要用电场所由于滚利不到位或者设备老化严重，引发电气火灾；气膜储煤棚内人员使用明火或者未掐灭的烟头乱扔，引发火灾；办公楼、材料库、宿舍、加油站、车间等地面房屋也可能由于电线、设备老化引发电气火灾或者人员用电不当、使用明火等引发火灾，造成人员伤亡，财产损失。

5.1.2  事故危害后果

1、内因火灾较难发现，可能会燃烧大量煤炭，造成资源损失，采场内的内因火灾可能影响到正常作业，造成停产损失，可能造成设备烧毁；气膜储煤棚内的内因火灾，影响到正常作业；火灾燃烧的有毒有害气体可能造成人员中毒事故，甚至引发煤尘爆炸事故，造成人员伤亡、财产损失。

2、外因火灾来势比较迅猛，如果发现不及时，可能严重后果。采场内造成资源损失，影响到正常作业，造成资源损失。排土场复垦区发生火灾未及时灭火，会造成大面积过火，造成较大损失。气膜棚内火灾可能造成设备烧毁，人员伤亡等损失。办公楼、宿舍、材料库、加油站、变电所、车间等地面房屋火灾，造成人员伤亡，财产损失等严重后果。

5.1.3  事故影响范围

1、采场、气膜棚发生火灾可能影响到现场作业，造成全矿停产，影响整个采场。

2、排土场复垦区发生火灾，可能造成大面积火灾，烧毁整个复垦区，造成大面积空气污染及损失。

3、办公楼、宿舍、材料库、加油站、变电所、车间等地面房屋火灾影响各自区域，可能会波及到周边的建筑房屋，造成更大的损失。

根据事故分析及风险评估结果火灾事故风险为中等风险。

### 5.2  应急工作职责

发生火灾事故，现场应立即成立应急组织。

5.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

5.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 5.3  应急处置

5.3.1  事故应急处置程序

发生火灾事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，防止事故扩大等应急行动。现场跟班区队长、班组长、安监员及现场其它人员要通过各种通讯方式及时向矿生产指挥中心汇报。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍会扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

5.3.2  现场应急处置措施

1、采场、储煤棚内发生火灾的现场应急处置措施：

（1）发生事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作，启动应急响应。

（2）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。

（3）组长、副组长及成员迅速组织现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（4）现场人员不要惊慌失措，要保持镇静，听从指挥迅速撤离危险区域，确保自身安全的前提下对现场进行安全检查，防止发生次生灾害。

（5）人员撤离时，需要避开具有边坡滑坡危险的撤离路线，确保在撤离时不会因为滑坡造成人员伤亡事故。

（6）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（7）在确保救援人员安全前提下及现场再无发生二次事故威胁的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（8）无法撤离人员做好妥善避灾，采取自我保护措施，现场被困人员积极进行自救互救。

（9）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（10）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

2、排土场复垦区火灾现场处置措施

（1）现场若有人员发现发生火灾，先尽可能利用现有资源采取措施尽快灭火，防止火势扩大蔓延。

（2）若发现火势较大，无法控制时，应迅速撤离至安全地点，并大声呼喊周边人员撤离，在撤离过程中，迅速通知调度室，汇报现场情况；紧急情况下可以直接通知矿山救护队或者拨打119火警电话。

（3）调度室接到人员火灾报警电话后，迅速下达撤人指令，并通知相关负责人及矿内兼职救护队迅速赶赴现场调查情况。通知应急指挥部成员迅速到应急指挥部集结，并迅速通知矿山救护队或者报火警。

（4）赶往现场人员立即成立应急小组，迅速摸清现场情况，及时向调度室汇报现场情况。若现场灾情得到控制，则汇报指挥部无需扩大应急响应；若现场灾情无法控制，矿内消防力量满足不了救灾需求，立即汇报指挥部扩大应急响应，并迅速通知矿山救护队或者报火警。

（5）矿内洒水车赶到现场后，由现场应急小组判断风向后，制定灭火方案，选择合适位置进行灭火；若现场无法阻止火势蔓延，应确保人员的安全，并提前采取措施，防止火灾蔓延至炸药库。

（6）应急指挥部应提前安排人员做好准备，及时引导消防车和矿山救护人员感知事故地点，进行抢险救援。

（7）若有人员伤亡，立即采取措施后进行抢险救灾，并将人员迅速送往医院救治。

（8）灭火以后，逐步恢复现场，由矿兼职救护队配合矿山救护队人员，对现场全面巡查，防止死灰复燃。

3、办公楼、宿舍、材料库、加油站、变电所、车间等地面房屋火灾现场应急处置措施

（1）现场若有人员发现发生火灾，先尽可能利用现有资源采取措施尽快灭火，防止火势扩大蔓延。

（2）若发现火势较大，无法控制时，应迅速撤离至安全地点，并大声呼喊周边人员撤离，在撤离过程中，迅速通知调度室，汇报现场情况，并尽可能的切断守在区域的所有电源；紧急情况下可以直接通知矿山救护队或者拨打119火警电话。

（3）调度室接到人员火灾报警电话后，迅速下达撤人指令，并通知相关负责人及矿内兼职救护队迅速赶赴现场调查情况，并通知相关科队迅速切断电源。通知应急指挥部成员迅速到应急指挥部集结，并迅速通知矿山救护队或者报火警。

（4）赶往现场人员立即成立应急小组，迅速摸清现场情况，及时向调度室汇报现场情况。若现场灾情得到控制，则汇报指挥部无需扩大应急响应；若现场灾情无法控制，矿内消防力量满足不了，立即汇报指挥部扩大应急响应，并迅速通知矿山救护队或者报火警。

（6）应急指挥部应提前安排人员做好准备，及时引导消防车和矿山救护人员感知事故地点，进行抢险救援。

（7）若有人员伤亡，立即采取措施后进行抢险救灾，并将人员迅速送往医院救治。

（8）灭火以后，逐步恢复现场，由矿兼职救护队配合矿山救护队人员，对现场全面巡查，防止死灰复燃。

5.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 5.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（3）若人员无法撤离时，应采取自救措施，选择安全地点等待救援。

（4）人员撤离时，尽可能的切断电源。

（5）宿舍、办公楼发生火灾，人员逃离时，应弯腰、捂住口鼻，迅速向室外逃离；无法逃离人员，关好门窗，远离房门，那东西堵住门缝，防止烟气进入，并站在窗户边，那鲜艳物品挥舞，等待救援。

（6）相关科队及人员做好警戒工作，无关人员不得靠近火灾威胁区域。

（7）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（8）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（9）救援初期，在没有弄清楚人员被困情况时，不能直接使用大型铲车、吊车、推土机等车辆机械清理现场，防止对受困人员造成更大的伤害。

## 6  机电事故现场处置方案

### 6.1  事故风险描述

6.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，我矿发生机电事故的可能性主要为:

（1）机电设备管理制度不完善，执行不到位，引发机电事故。

（2）变电所、采场、机修车间等主要用电设备及设机械设备违章检修，造成机电事故。

（3）设备检修不到位，在运行中突发故障，造成机电事故。

（4）未按照要求定期对机电设备操作人员和维修人员的进行必要的技术培训，造成操作失误发生事故。

（5）储煤棚内机电设备较多、胶带、电缆敷设线路长，机电管理制度执行不到位、违章检修设备、设备运转伤人、胶带断裂、胶带电缆着火等不安全隐患可能造成机电事故。

（6）静电危害、雷电灾害、电磁场危害和电气系统故障等都可能造成机电事故。

（7）机电智能化方面，若系统故障引起误操作或者误启动，可能造成机电事故。

6.1.2  事故危害后果

发生机电事故后。造成现场作业人员伤亡，采装、运输设备坏或者报废。造成全矿停电，影响正常生产作业。气膜储煤棚内电气失爆，可能引起煤尘爆炸，造成人员伤亡和财产损失。办公楼、宿舍发生电气事故，可能引发火灾事故。

6.1.3  事故影响范围

发生机电事故后，可能会影响到全采坑内的作业人员、设备安全，可能引起全矿停电、停产。

根据事故分析及风险评估结果机电事故风险为中等风险。

### 6.2  应急工作职责

发生机电事故，现场应立即成立应急组织。

6.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

6.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 6.3  应急处置

6.3.1  事故应急处置程序

发生机电事故后，迅速成立现场应急组织机构，由组织机构指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，防止事故扩大等应急行动。现场跟班区队长、班组长、安监员及现场其它人员要通过各种通讯方式及时向矿生产指挥中心汇报。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍有扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

6.3.2  现场应急处置措施

（1）发生事故后，现场人员迅速采取措施切断电源。

（2）一旦发生人身触电事故，相近的人员应立即断开设备或电缆的电源，同时采取措施使触电者脱离设备和电缆，具体方法：用干燥木棍挑开，站在绝缘材料上用干衣服包着手，单手把触电者从载流部分拉开（高压系统触电必须停电后处理）。

（3）触电人员昏迷或呼吸中断，必须立即转移到通风良好的地方并使其平躺，进行人工呼吸。

（4）电火花、电流引起火灾。首先切断电源，再用砂土或干粉灭火器灭火，未切断电源， 禁止使用水灭火。

（5）及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员撤离与被困情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。调度室尽快通知应急救援指挥部，以便能够及时启动应急救援工作。同时通知相关科室将灾害威胁区域电源切断，防止发生人员触电事故。

（6）现场人员按照避灾路线立即安全撤离，以最优路线快速撤到安全地点，并及时联系调度室告知人员撤离情况。

（7）现场人员不要惊慌失措，要保持镇静，听从指挥迅速撤离危险区域，确保自身安全的前提下对现场进行安全检查，防止发生次生灾害。

（8）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（9）在确保救援人员安全前提下及现场已全部切断电源的情况下，现场应急组织机构人员积极组织现场人员实施现场救援，并安排人员做好警戒，禁止人员、车辆进入危险区域。

（10）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（11）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

6.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 6.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（3）发生机电事故后，现场人员必须立即将事故设备及有可能波及的设备断电。防止引发电气火灾事故。

（4）抢救伤员时必须按照“三先三后”原则执行。

（5）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。全部人员严禁带电检修、操作、救援。

（6）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（7）现场做好安全警戒，无关人员不得进入事故现场。

## 7  气膜储煤棚有毒有害气体中毒事故现场处置方案

### 7.1  事故风险描述

7.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，我矿发生有毒有害气体中毒事故的可能性主要为:

（1）封闭式储煤棚内有运输车辆、装载机等设备运行，这些设备运行时产生的尾气内会有一氧化碳等有毒有害气体。

（2）储煤棚内可能发生火灾，煤堆自燃等也可能产生一氧化碳等有毒有害气体。

（3）到界边帮煤长时间氧化发生自燃，可能产生一氧化碳、硫化氢等有毒有害气体，附近作业人员可能中毒。

7.1.2  事故危害后果

发生有毒有害气体中毒事故后。可能造成采坑煤边邦附近及气膜储煤棚内的现场作业人员中毒，引发其它事故；重度中毒甚至人员死亡事故。

7.1.3  事故影响范围

发生有毒有害气体中毒事故，可能会影响到采坑煤边邦附近及气膜储煤棚内的现场作业人员。

根据事故分析及风险评估结果有毒有害气体中毒事故风险为一般风险。

### 7.2  应急工作职责

发生机电事故，现场应立即成立应急组织。

7.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

7.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 7.3  应急处置

7.3.1  事故应急处置程序

发生有毒有害气体中毒事故后，迅速成立现场应急组织机构，由应急组织指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，防止事故扩大等应急行动。现场跟班区队长、班组长、安监员及现场其它人员要通过各种通讯方式及时向矿生产指挥中心汇报。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍有扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

7.3.2  现场应急处置措施

（1）发生有毒有害气体中毒事故后，现场人员应迅速远离事故现场，尽快到达新鲜空气的地方，并迅速报告调度室。

（2）调度室接到事故汇报信息后，迅速命令现场人员撤离，并要求现场人员在安全范围内设置警戒，防止其它人员进入危险区域。同时通知值班矿长和应急指挥部成员。

（3）现场未中毒人员，采取安全措施，将中毒患者移送至空气新鲜通风良好地点，松解衣扣，呼吸通畅，注意保暖，等待医疗救护人员。

（4）对重度中毒或者昏迷太深的人员，及时送往上级医院进行治疗，尽可减少中毒带来的后遗症。

（5）气膜储煤棚应迅速打开应急门及通风口，加大送风量，尽快排出有毒有害气体。

（6）现场指挥人员及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员中毒情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。

（7）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（8）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（9）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

7.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 7.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）储煤棚内人员迅速撤出储煤棚，到棚外开阔地带。若发现有人员中毒昏迷，无法撤离时，采取好安全防护措施后，才可进入救人，不可盲目施救。

（3）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（4）抢救伤员时必须按照“三先三后”原则执行。

（5）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（6）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（7）现场做好安全警戒，无关人员不得进入事故现场。

## 8  气膜储煤棚破损坍塌事故现场处置方案

### 8.1  事故风险描述

8.1.1  事故发生的可能性及事故类型

根据危险源辨识和评价，我矿气膜储煤棚破损坍塌事故的可能性为:

（1）气膜棚由于内部设备或其他尖锐与气棚的预留空间过小可能将气棚刮破未及时发现，可能导致气棚压力不足引起坍塌事故；

（2）汽车门若发生故障导致内外汽车门同时开启或者应急门故障成常开状态，可能造成气棚内的压力急剧下降，引起气棚坍塌事故的发生；

（3）风机进风口过滤网上面的覆盖物，如不及时清理，会造成气膜压力不足，严重会导致气膜建筑的坍塌事故；

（4）发电机、风机等发生故障，不能及时对气棚进行压力补充，也会导致气棚内压力降低，发生气棚坍塌事故。

8.1.2  事故危害后果

发生气膜储煤棚破损坍塌事故后。可能造成工作人员被压埋，设备被砸毁损坏，影响正常的筛选工作。造成人员伤亡，财产损失。

8.1.3  事故影响范围

气膜储煤棚破损坍塌事故主要影响气膜储煤棚内的现场作业人员及设备。

根据事故分析及风险评估结果气膜储煤棚破损坍塌事故风险为一般风险。

### 8.2  应急工作职责

发生气膜储煤棚破损坍塌事故，现场应立即成立应急组织。

8.2.1  成立应急组织

组  长：现场带班矿领导。

副组长：现场跟班队长

成  员：现场班组长、安监员、相关负责人。

若组长不能及时到达现场情况下由副组长负责组织前期的应急工作。

8.2.2  职责

组长：负责分析判断事故原因并向生产指挥中心汇报灾情，组织和指挥现场救灾、自救、避灾。制定现场救灾方案和安全措施。

副组长：协助组长完成分析、汇报、组织和指挥工作，协助组长制定现场救灾方案和安全措施。

班组长：负责清点人员、组织人员实施现场救灾、自救和避灾。

安监员：负责现场救灾、自救、避灾的安全监督及组织人员警戒。

### 8.3  应急处置

8.3.1  事故应急处置程序

发生气膜储煤棚破损坍塌事故后，迅速成立现场应急组织机构，由应急组织指挥现场的应急抢险工作。迅速组织现场人员撤离至安全地点，防止事故扩大等应急行动。现场跟班区队长、班组长、安监员及现场其它人员要通过各种通讯方式及时向矿生产指挥中心汇报。应急处置程序如下：

（1）事故现场人员迅速向调度室汇报。并迅速成立现场应急组织。

（2）应急组织组长根据现场情况，迅速下达撤人指令，将危险范围内的人员迅速撤职安全地点。

（3）调度室接到事故报告信息后，迅速了解事故发生的时间、地点、范围、人员撤离及被困情况。调度室及时通知值班矿长、矿长、指挥部成员。

（4）现场人员迅速采取相应的措施，进行救援和预防事故扩大。并随时向调度室汇报现场情况。

（5）现场采取措施后若能够控制事故的发展，确定再无扩大的可能，及时告知调度室，不用启动矿级应急预案；若采取措施后，事故仍有扩大的趋势，及时汇报调度室，扩大应急响应，启动矿级应急预案，与矿级应急预案衔接。

8.3.2  现场应急处置措施

（1）发生气膜储煤棚破损坍塌事故后，现场人员应迅速远离事故现场，并立即报告调度室。

（2）调度室接到事故汇报信息后，迅速命令现场人员撤离，并要求现场人员在安全范围内设置警戒，防止其它人员进入危险区域。同时通知值班矿长和应急指挥部成员。

（3）现场未受伤人员，采取安全措施后，在现场应急指挥小组的指挥下，积极抢救受伤人员。

（4）在积极抢救过程中，若无法确保抢救人员自身安全的前提下，不可私自盲目进行抢救。

（5）被压埋的人员，若自身意识清醒，应当采取积极的自救措施，防止二次伤害，等待救援。

（6）现场指挥人员及时向调度室汇报事故发生时间、地点、现象、人员中毒情况及人员所在具体位置有无灾害扩大的可能。

（7）现场应急组织迅速采取措施进行处置，预防或者阻止事故的扩大，若采取措施后阻止事故的发展，消除灾情，则不用扩大应急响应，逐步恢复现场生产，并及时汇报调度室；若采取措施后，仍不能消除灾情并有进一步扩大的可能，及时汇报调度室，扩大应急响应。

（8）调度室接到现场扩大应急的汇报信息后，及时汇报应急指挥部。

（9）应急救援指挥部接到事故信息及应急响应扩大信息后，对事故信息研判后根据相应等级启动矿级应急响应。

8.3.3  现场报警内容及要求

（1）发生事故后，现场负责人或者作业人员立即向调度室汇报事故情况，调度紧急报警电话：0477-8923999、0477-8930035、18604773076。

如果现场符合级别时应简化报告程序，可直接通知到救护大队，紧急联系电话0477-8272230（矿山救援）

（2）相关应急救援单位及人员报警电话机联络方式详见附录

（3）事故汇报的内容：发生的事故类型、地点、灾害区域、破坏情况、可能的影响范围、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施等情况。

### 8.4  注意事项

（1）要尽最大可能了解或判明事故的性质、地点、范围，确定撤退路线和避灾自救的方法。

（2）储煤棚内人员迅速撤出储煤棚，到棚外开阔地带。若发现有人员被困，采取好安全防护措施后，进行积极抢救，不可盲目施救。

（3）撤退行动要迅速果断、快速有序、不得慌乱。人员之间要互相照应、互相帮助、团结互爱。

（4）抢救伤员时必须按照“三先三后”原则执行。

（5）救援人员要以组为单位开展救援行动，正确操作使用器材装备，严格落实安全措施，避免造成不必要的伤亡。

（6）救援车辆停放、人员装备集结要听从指挥部的统一指挥，选择在安全地点或区域，不能盲目行动。

（7）现场做好安全警戒，无关人员不得进入事故现场。